## Slide 1: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Есауловская средняя школа»
Направление: химия
Тема работы:
«Изучение химических показателей качества питьевой воды»
Выполнила: Луговкина А.А.,
ученица 9 класса
Руководитель: Хизовец В.А.
Нижняя Есауловка, 2022г.

## Slide 2: 1. Введение.
Цель: изучить качество водопроводной воды, используемой для питья учащимися МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»
Задачи:
Изучить литературу , информацию из сети Интернет по данному вопросу.
Провести эксперимент по изучению химических свойств воды, используемой для питья в школе.
Развивать навыки работы с использованием лабораторного оборудования центра Точка Роста (Ц.Л. "Робиклаб", датчики: температуры, электропроводности, рН-метр).
Проверить соответствие качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН.
Сделать выводы по результатам работы и выступить с работой перед учащимися класса, школы.

## Slide 3
Объект исследования: водопроводная вода, используемой для питья учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ".
Предмет исследования: исследование химических свойств водопроводной питьевой воды.
Методы и методики проведения исследования: работа с литературой и др. источниками информации (Интернет), эксперимент (с применением цифровой лаборатории"Робиклаб"), наблюдение, описание, сравнение.
Гипотеза: Водопроводная вода, используемая учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" для питьевых целей соответствует требованиям СанПин.

## Slide 4: 2. Основная часть. Часть 1. Теоретическая.
Из всех существующих химических показателей воды основными являются: кислотность, электропроводность, минерализация.
1) Кислотность. Показатель рН характеризует соотношение концентрации ионов Н+ и отрицательных гидроксид-ионов ОН- . Нейтральной среде соответствует рН, равный 7. При этом концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов равны (при температуре 22 оС). При рН меньше 7, когда концентрация ионов водорода превышает концентрацию гидроксид-ионов, среда является кислой. При рН больше 7 среда является щелочной.

## Slide 5: 2) Электропроводность.
Электропроводность- это способность водного раствора проводить электрический ток. Электрическая проводимость природной воды зависит в основном от степени минерализации ( концентрации растворенных минеральных солей) и температуры. Удельная электропроводность воды- это инструментально определяемая косвенная характеристика минерализации пресной воды (солености морской воды). Удельную электропроводность соленой воды принято выражать в См/м(См-Сименс, величина обратная Ому), пресной воды - в микросименсах (мкСм/см).

## Slide 6: 3) Минерализация.
Общая минерализация - показатель количества растворенных в воде минеральных веществ. Также этот показатель называют содержанием твердых веществ или общим солесодержанием. При высокой минерализации воды также вводится понятие соленость.
Минерализация определяется концентрацией (суммой) любых растворенных в воде ионов (катионов (+) и анионов (-)) минералов, солей, металлов.
Существует прямая зависимость электропроводности от количества растворенных в воде соединений солей. Чем выше электропроводность, тем ниже значение минерализации.

## Slide 7: Часть2. Практическая
1) Описание эксперимента.
Для проведения эксперимента необходимо приготовить пробу воды из водопровода, используемую для питья. С помощью датчика температуры РобикЛаб исследуется температура воды. Изучается изменение уровня рН и минерализации в зависимости от температуры исследуемой пробы.
2) Описание установки
Для проведения эксперимента использовали:
1) Компьютер с возможностью подключения через USB необходимого датчика.
2) Программное обеспечение РобикЛаб.
3) Датчик Температуры РобикЛаб, датчик электропроводности РобикЛаб, датчик рН РобикЛаб.

## Slide 8: Готовность оборудования к исследованию.

## Slide 9: Измерение температуры

## Slide 10: Измерение рН исследуемой пробы воды

## Slide 11: Ход исследования:
1. Взяли пробу водопроводной воды, объемом 0,5л. Для проведения измерений, пробу наливают в мерные стаканчики, объемом от 50 мл. 2. С помощью датчика температуры РобикЛаб провести измерение температуры воды. 3.С помощью датчика рН измерить кислотность воды. 4. С помощью датчика электропроводности измерить уровень электропроводности воды.

## Slide 12: Ход исследования:
5. Рассчитать значение минерализации воды по формуле, приведенной ниже:
М( мг/л) = 0,65* λ (мкСм/см) *К, где
λ (лямда) - значение электропроводности, М-значение минерализации (содержание солей), К- поправочный коэффициент (вводится, если температура исследуемой пробы отличается от 20 о С (таблица 1). 6. Постепенно нагревать исследуемую пробу, фиксируя значения рН, электропроводности через каждые 4 о С. Рассчитать значение минерализации по формуле. Полученные результаты записать в таблицу 3.
7. Сравнить значения минерализации, полученные в результате исследований с допустимыми значениями СанПин2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

## Slide 13: Результаты исследования
№ п/п | Температура воды, Со | рН | Электропровод-ность(мкСм/см) | Минерализация М, мг/л
1 | 22 | 6,95 | 1345 | 837,5
2 | 26 | 6,95 | 1354 | 739,3
3 | 30 | 6,95 | 1380 | 672,8
Расчёты минерализации: М( мг/л) = 0,65* λ (мкСм/см) *К 1) М( мг/л) = 0,65* 1345 (мкСм/см) * 0,958 = 837,5 2) М( мг/л) = 0,65* 1354 (мкСм/см) * 0,840 = 739,3 3) М( мг/л) = 0,65* 1380 (мкСм/см) * 0,750 = 770,3 |  |  |  | 

## Slide 14: Таблица . сравнение показателей СанПин2.1.4.1074-01. "Питьевая вода" и результатов исследований.
Показатели | Единицы измерения | Нормативы САНПИН | Результаты исследований
1) Водородный показатель | рН | В пределах 6-9 | 6,95 (среда близко к нейтральной (7))
2) Общая минерализация | мг/л | 1000-(1500) | 672,8-837,5

## Slide 15: Выводы:
1) Водородный показатель исследуемой питьевой воды в норме. рН воды, употребляемая для питьевых целей учащимися школы равна 6,95; среда воды близка к нейтральной.
2) При увеличении температуры воды увеличивалась удельная электропроводность, при этом уменьшилась минерализация воды.
3) По результатам исследований общая минерализация- показатель количества растворенных в воде минеральных веществ ниже предельно допустимых концентраций. 4) Гипотеза о том, что водопроводная вода, используемая учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" для питьевых целей соответствует требованиям СанПин подтверждена результатами исследований.

## Slide 16: Спасибо за внимание!